ĮSAKYMAS

DĖL KRUOPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANO TVIRTINIMO

2020 m. gegužės 11 d. Nr.

Kruopiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

- Tvirtinu Kruopių pagrindinės mokyklos darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą

(pridedama).

- S k i r i u ūkvedę Almeną Almanienę atsakinga už objektų, esančių įstaigos patalpose, atitikti priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams bei savalaikę priešgaisrinės sistemos patikrą.

PATVIRTINTA

Kruopių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr.

KRUOPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS (Kodas 190448876)

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda budintis darbuotojas, arba asmuo, pirmas pastebėjęs gaisrą.

- Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas (trys ilgi skambučiai).

- Garso signalai (sirenos, skambučiai) apie gaisrą, gaisrinių siurblių paleidimą ir gesinimo įrenginių suveikimą pagal garso toną privalo skirtis nuo garso signalų apie gedimus.

- Asmuo,  pastebėjęs  kilusį  gaisrą  turi  nedelsdamas  pranešti  įstaigos  budinčiam

darbuotojui.

- Jei nesuveikia garsinis skambutis, budintis darbuotojas įstaigos vadovą informuoja telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakingas:

Kruopių pagrindinės mokyklos ūkvedė

Almena Almanienė

- Asmuo, pastebėjęs kilusį  gaisrą, telefonu arba  žodžiu praneša  Kruopių pagrindinės mokyklos ūkvedei Almenai Almanienei  ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.

- Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  pajėgos  iškviečiamos  bendruoju  pagalbos

telefonu:

  - 112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono),

- Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:

  - kur įvyko (tikslų adresą: Papilės  g. 14, Kruopių miestelis, Akmenės rajonas, gaisro kilimo vietą);

  - kas įvyko (įvykio pobūdį);

  - kada įvyko (laiką);

  - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;

  - situacijos kaitą;

  - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).

- Įstaigos budintis privalo nedelsdamas pranešti apie įvykį priešgaisrinėms pajėgoms.

- Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, įstaigos budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR MOKSLEIVIŲ EVAKUACIJA

Už personalo evakuaciją atsakingi:

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

Už moksleivių evakuaciją atsakingi:

MOKYTOJAI, TUO METU VEDANTYS UŽSIĖMIMUS VAIKAMS

Už personalo ir moksleivių registraciją atsakingi:

MOKYKLOS DIREKTORIUS, SOCIALINIS PEDAGOGAS, ŪKVEDYS

- Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.

- Darbuotojai atsakingi už moksleivių evakuaciją turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos ir išvesti moksleivius evakuaciniu išėjimu. Išeinant iš kabineto uždaryti langus ir duris. Durų neužrakinti.

- Evakuaciniai  išėjimai  yra  pažymėti  pakabintuose  evakuacijos  planuose  ir  žymimi

ženklais.

- Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui. Arba fotoliuminesenciniais lipdukais.

- Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

- Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti raudonos spalvos dėžutės, kurioje laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.

- Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

- Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.

- Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.

- Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

- Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

- Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (susibūrimo vieta yra už MOKYKLOS VIDINIO KIEMO PRIE TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS) ir prisistatyti registraciją atliekantiems asmenims. Jie turi informuoti įstaigos vadovą apie tai, ar visi darbuotojai ir moksleiviai sėkmingai evakavosi.

- Gavus patvirtinimą, kad galima grįžti į mokyklos patalpas, grįžta arba mokiniai nukreipiami eiti į namus. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras DRAUDŽIAMA.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi:

SEKRETORĖ

- Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

- Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

- Įstaigos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato įstaigos direktorius.

  - GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis:

DARBININKAI, KIEMSARGIS, BUDĖTOJAS

- Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

- Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu. Tai atlieka mokyklos pagalbinis darbininkas.

- Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

- Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1

metro atstumo.

- Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

  - reikia nutraukti plombą,

  - ištraukti apsauginį kaištį,

  - gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį,

  - nuspausti rankenėlę.

- Gesinant  gesintuvu  reikia  stovėti  tarp  liepsnos  ir  išėjimo,  kad  būtų  galimybė

atsitraukti.

- Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.

- Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

- Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

- Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:

MOKYKLOS DIREKTORIUS

Jam nesant darbo vietoje - ŪKVEDYS

- Kilus gaisrui įstaigoje ir baigus personalo evakuaciją, įstaigos gaisro gesinimo vadovas (toliau ĮGGV), atvyksta į susibūrimo vietą, gaisro gesinimo organizavimui.

- ĮGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviesti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių įstaigos teritorijos prieigose.

- Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas vietos, kuriame kilo gaisras, vadovas. Kol neužgesintas gaisras, darbas turi būti sustabdytas.

- ĮGGV – atsakingas už įstaigos priešgaisrinę saugą asmuo privalo:

  - prireikus iškviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

  - sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;

  - iškviesti atsakingą pagalbinį darbininką, kuris prireikus galėtų išjungti aparatus, elektros tiekimą.

  - neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengti apsinuodijimų degimo produktais.

- Atvykus ugniagesiams, ĮGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, apie žmonių evakavimą.

- Įstaigos darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo GGV konsultuoti apie technologines specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones.

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

______________________________________

SUDARĖ:

Kruopių pagrindinės mokyklos

ūkvedė Almena Almanienė